## Slide 1
BUILD SYSTEM
AULA 8
SISTEMAS EMBARCADOS
SISTEMAS OPERACIONAIS EMBARCADOS
Msc. Celso B. Varella Neto

## Slide 2
Sobre este documento
Este documento é baseado nos materiais de treinamento:
  Free Electrons:
    http://free-electrons.com/training/
  Embedded Labworks:
    https://e-labworks.com/treinamentos/linux-embarcado/
Este documento é disponibilizado sob a Licença Creative Commons BY SA 3.0.
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

## Slide 3
BUILD SYSTEM
INTEGRAÇÃO, O DESAFIO!!!
COMPUTADOR
DE DESENVOLVIMENTO
TOOLCHAIN
HOST
HARDWARE
BOOTLOADER
LINUX KERNEL
BIBLIOTECA C
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO

## Slide 4
BUILD SYSTEM
INTEGRANDO O SISTEMA
  Até o presente momento, foram vistos um passo a passo de como desenvolver um sistema Linux Embarcado manualmente;
  Na prática, não é preciso desenvolver um sistema Linux manualmente, pois é uma atividade trabalhosa, demorada e suscetível à erros;
  Normalmente, são utilizadas duas soluções para trabalhar no desenvolvimento de sistemas com Linux Embarcado:
    Usar uma distribuição Linux pronta.
    Usar um sistema de “build” (build System)

## Slide 5
BUILD SYSTEM
DISTRIBUIÇÃO PRONTA
  Vantagens do uso de uma distribuição pronta:
    Simplicidade de uso.
    Facilidade na instalação de novos pacotes.
    Framework de desenvolvimento pronto e funcional.
  Desvantagens do uso de uma distribuição pronta:
    Falta de flexibilidade (compatibilidade com plataforma de hardware, mecanismo de inicialização, framework de desenvolvimento, etc).
    Pode não estar otimizado para o TARGET, consumindo recursos.
    Normalmente o rootfs é grande, ocupa muito espaço no dispositivo de armazenamento.
        Tempo de boot normalmente alto.
        Difícil de levantar quais pacotes open-source são usados.
        Requer tempo para customizar e deixar o sistema mais leve.

## Slide 6
BUILD SYSTEM
DISTRIBUIÇÃO PRONTA
  Distribuições Comerciais – Linux Embarcado:
    MontaVista
    Timesys Linux.
    Wind River Linux, etc.
  Distribuições Abertas:
    Android.
    Emdebian.
    Ubuntu Embedded.
    Tizen
        Angstrom
        Raspbian, etc.

## Slide 7
BUILD SYSTEM
BUILD SYSTEM
  Os sistemas de build permitem gerar um sistema Linux completo do zero;
  Automatiza o processo de geração dos diferentes componentes do sistema, incluindo: toolchain, bootloader, kernel, bibliotecas e aplicações;
  Normalmente já possuí um conjunto grande de pacotes configurados para serem habilitados e utilizados pelo seu sistema;
  Facilita o trabalho de adicionar novos pacote se necessário;
  Vantagens Build System:
          Flexibilidade
          Processo reproduzível, facilitando o trabalho de recompilação, correção de problemas e adição de novas funcionalidades;
        Desvantagens Build System:
          Curva de aprendizagem.

## Slide 8
BUILD SYSTEM
BUILD SYSTEM
  Ferramentas de Desenvolvimento:
  Buildroot – Desenvolvida pela comunidade;
  PTXdist – Desenvolvida pela empresa Pengutronix;
  LTIB – Desenvolvida principalmente pela Freescale (NXP);
  OpenEmbedded – Mais flex´vel, ao mesmo tempo complexa;
  Yocto Project (Poky) – Mais novo e baseado no OpenEmbedded;
  Sistemas Comerciais:
        MontaVista;
        WindRiver
        Timesys

## Slide 9
BUILD SYSTEM
BUILD SYSTEM - Buildroot
  Possibilita geração de toolchain, bootloader, kernel e rootfs.
  Fácil de configurar: Menuconfig, xconfig, etc;
  Rápido e Compacto: Constrói um simples rootfs em poucos minutos, com tamanho reduzido a partir de 2MB;
  Milhares de aplicações e bibliotecas integradas. De utilitários básicos à bibliotecas avançadas como: X.org, Qt, Gtk, Webkit, Gstreamer, etc;
  Diversas arquiteturas suportadas, inclusive ARM;
  URL: http://buildroot.org

## Slide 10
BUILD SYSTEM – Yocto Project
  Projeto patrocinado pela Linux Foundation, o qual prevê um conjunto de ferramentas para auxiliar na criação de sistemas Linux para dispositivos embarcados;
  O build system (Poky) usa uma ferramenta chamada bitbake que processa um conjunto de arquivos chamados de receitas (recipes);
  O conjunto de receitas habilitadas definem a distribuição Linux que será gerada. Estas podem ser organizadas em camadas (layers), possibilitando um sistema bastante customizável através da reutilização de receitas;
        Capaz de gerar SDK de desenvolvimento, sistemas multiplataforma, suporte a gerenciamento de pacotes, etc.
        URL: https://www.yoctoproject.org
BUILD SYSTEM

## Slide 11
BUILD SYSTEM
QUAL USAR?
  Depende, cada build system tem suas características!!!
  Buildroot:
    Simples de usar;
    Ferramenta de configuração mais intuitiva.
    Compilação mais rápida;
    Ótima solução para projetos de pequeno a médio porte;
  Yocto Project:
    Mais flexível.
    Suporte à geração de sistemas multiplataforma.
        Suporte à gerenciamento de pacotes.
        Geração de ferramentas de desenvolvimento: SDKs e emuladores.
        Ótimo para desenvolvimento de BSPs e outros projetos maiores.

## Slide 12
BUILD SYSTEM
PREPARANDO O AMBIENTE!!!
  Devido a facilidade de uso e pelo menor tempo de compilação, será utilizado o Buildroot como sistema de build.
  Primeiro passo, crie a pasta “build” na home do usuário (“/home/user”) e acesse a mesma:
    $ mkdir ~/build && cd ~/build
  Baixe a última versão estável do buildroot (2017.11) ou copie da home do usuário se disponível e finalmente descompacte:
        $ wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2017.11.tar.bz2
        ou
        $ cp ~/buildroot-2017.11.tar.bz2 ~/build/
        $ tar –xjvf buildroot-2017.11.tar.bz2

## Slide 13
BUILD SYSTEM
PREPARANDO O AMBIENTE!!!
  Copie o arquivo “dl_build.tar.bz2” se disponível na home do usuário para a pasta “build” e descompacte, caso contrário crie a pasta “dl” dentro da pasta “build”:
    $ cp ~/dl_build.tar.bz2 ~/build && tar –xjvf ~/build/dl_build.tar.bz2
    OU
    $ mkdir ~/build/dl
  Exporte o diretório “build”, como variável de ambiente SENAI, para isto:
    $ echo export SENAI=~/build >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc
  Acesse a pasta descompactada do “buildroot”:
    $ cd ~/build/buildroot.2017.11
        Analise o conteúdo do diretório:
        arch/ - arquivos de definições das diferentes arquiteturas;
        toolchain/ - pacotes para gerar ou usar toolchain;

## Slide 14
BUILD SYSTEM
PREPARANDO O AMBIENTE!!!
        system/ – “esqueleto” do rootfs.
        linux/ – pacotes do kernel Linux;
        package/ - todos os pacotes para o espaço do usuário (+1800);
        fs/ - imagem do sistema de arquivo em vários formatos;
        boot/ - pacotes dos bootloaders
        configs/ - arquivos de configuração padrão para diferentes plataformas
        board/ - arquivos específicos de placas (patches e arquivos de configuração para o kernel, scripts gerais, etc);
            support/ - utilidades diversas;
            docs/ - documentação do buildroot;
            output/ - diretório global de saída (sistema gerado);
            http://www.buildroot.org/downloads/manual/manual.html

## Slide 15
BUILD SYSTEM
BUILDROOT – Configurando e Construindo
  O sistema a ser construído, terá como “TARGET” a “Raspberry pi Zero W”;
  No diretório “configs/” existe uma configuração padrão para este modelo de “Raspberry pi”. Para utilizar, na raiz da pasta do “Buildroot” faça:
    $ make raspberrypi0_defconfig
  Agora, vamos alterar algumas configurações, para isto?
    $ make menuconfig
        Build options  Download dir  $(SENAI)/dl
        System configuration  System hostname  SeuNome
        System configuration  System banner  Welcome to SENAI
        Filesystem images  exact size  1000M
        Filesystem images  tar the root filesystem  [*]
        Salve, saia e inicie o processo de “build”;
          $ make 2>&1 | tee build.log
          OBS: O processo completo deve levar em torno de 1 hora;

## Slide 16
BUILD SYSTEM
BUILDROOT – Gravando as Imagens
  Finalizado o processo de “build”, será criado uma pasta chamada “output/” na raiz do diretório do “Buildroot”, onde:
    output/build/ - fontes dos tarballs extraídos e compilados;
    output/host/ - contém o toolchain e o sysroot utilizados na compilação cruzada;
    output/staging/ - simplesmente um link simbólico do sysroot;
    output/target/ - rootfs do TARGET, usado para gerar a imagem do rootfs;
    output/images/ - imagens finais: bootloader, kernel, rootfs, DTB, etc;
  Antes de gravar as imagens, é necessário formatar o cartão SD, para isto será utilizado o programa “Gparted”, no terminal: $ sudo gparted
        Selecionar o dispositivo do cartão, desmonte todas as partições e exclua todas as existentes;
        Crie duas partições e aplique as modificações:
        1ª - fat32, 42mb, rótulo: boot
        2ª - ext4, restante do cartão, rótulo: rootfs

## Slide 17
BUILD SYSTEM
BUILDROOT – Gravando as Imagens
  Acesse a pasta “output/” e copie os seguintes arquivos para a partição “boot” do cartão SD:
  output/images/
    bcm2708-rpi-0-w.dtb
    bcm2708-rpi-b-plus.dtb
    zImage
  output/images/rpi-firmware/
    bootcode.bin
    cmdline.txt
    config.txt
    fixup.dat
    start.elf
        output/build/rpi-firmare-2067..../boot/
          overlays (copiar toda pasta “overlays” para raiz da partição boot do cartão)

## Slide 18
BUILD SYSTEM
BUILDROOT – Gravando as Imagens
  Edite o arquivo “cmdline.txt” que encontra-se na partição “boot” do cartão SD e deixe como segue:
    root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait console=tty console=ttyAMA0,115200
  Edite o arquivo “config.txt” que encontra-se na partição “boot” do cartão SD e no final do mesmo adicione a seguinte linha:
    dtoverlay=pi3-disable-bt
    Descompacte o rootfs gerado pelo build system diretamente na partição rootfs (ext4) do cartão SD, para isso faça:
      $ sudo tar –xvpsf rootfs.tar –C /media/user/rootfs
          Ao finalizar a cópia e a edição dos arquivos no cartão SD é necessário sincronizar, garantindo que todos os arquivos sejam gravados antes de se remover o cartão, para isto:
            $ sudo sync

## Slide 19
BUILD SYSTEM
BUILDROOT – Inicializando o Sistema
  Insira o cartão SD com as imagens (kernel, DTB, rootfs) na Raspberry Pi Zero W.
  Conecte o conversor serial/USB na Raspberry Pi, como segue:
  GND conversor  Pino 6 Rpi (GND)
  RXD conversor  Pino 8 Rpi (GPIO14 - UART0_TX)
  TXD conversor  Pino 10 Rpi (GPIO15 - UART0_RX)
  Conecte o conversor no computador, abra o terminal usando o putty e configure para: dispositivo=/dev/ttyUSB0 e velocidade=115200;
  Conecte a Raspberry Pi na alimentação (micro-usb pwr), observe o processo de boot e posteriormente explore o sistema gerado:
        Login: root
        Senha: sem senha

## Slide 20
BUILD SYSTEM
BUILDROOT – Habilitando WIFI na Rpi 0W
  A configuração padrão disponível no buildroot não contempla o módulo WIFI da Rpi 0W, para habilitá-lo é necessário fazer algumas alterações, para isto, abra o menu de configuração do buildroot: $ make menuconfig
  Habilite as seguintes opções:
    Target packages  Hardware handling  Firmware  rpi-wifi-firmware [*]
    Target packages  Networking applications  dhcpcd [*]
    Target packages  Networking applications  iptables [*]
    Target packages  Networking applications  iw [*]
    Target packages  Networking applications  wpa_supplicant [*]
        Após salvar, saia e inicie novamente o processo de “build”;
          $ make 2>&1 | tee build2.log
          Após o fim do processo de build, copie novamente todos os arquivos para o cartão SD e faça todas as modificações como já apresentado;
          OBS: Exclua todos os arquivos do cartão SD antes de regravar.

## Slide 21
BUILD SYSTEM
BUILDROOT – Habilitando WIFI na Rpi 0W
  Inicie novamente a Rpi 0W como já explicado e faça login;
  É necessário carregar os módulos do kernel responsável, por habilitar a comunicação WIFI (drivers e utilitários);
    $ modprobe brcmfmac
    $ modprobe brcmutil
  Verifique se o adaptador de rede WIFI está ativo, caso contrário ative:
    $ ifconfig ou $ ifconfig wlan0 up
  Para verificar se está tudo funcionando corretamente é possível scanear as redes WIFI disponíveis, para isto faça:
        $ iw dev wlan0 scan | grep SSID
        Caso esteja tudo funcionando corretamente, é necessário adicionar as configurações da rede WIFI que se deseja conectar, para isto edite o arquivo “wpa_supplicant.conf” que se encontra em “/etc/”.

## Slide 22
BUILD SYSTEM
BUILDROOT – Habilitando WIFI na Rpi 0W
  Use o editor “vi” e insira as configurações como segue:
  $ vi /etc/wpa_supplicant.conf
        ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
        update_config=1
        network={
            ssid=“nome da rede wifi”
            psk=“senha da rede wifi”
            proto=WPA
            key_mgmt=WPA-PSK
            pairwise=TKIP
            group=TKIP
            }
        Salve e saia do editor de texto e inicie a conexão com a rede WIFI:
        $ wpa_supplicant –B –i wlan0 –c /etc/wpa_supplicant.conf –D nl80211

## Slide 23
BUILD SYSTEM
BUILDROOT – Habilitando WIFI na Rpi 0W
  Se a conexão for bem sucedida, automaticamente o cliente “dhcpcd” irá obter os endereços de ip, gateway e mascará de rede, caso contrário, é necessário realizar esta operação manualmente, para isto, faça:
    $ dhcpcd wlan0
  Verifique se os endereços foram atrelados ao dispositivos de rede:
    $ ifconfig (buscar por endereço ip e máscara de rede)
  Verifique se o gateway foi atrelado, caso contrário adicione:
    $ route ou $ route add default gw <ip-gateway> <dispositivo-rede>
      Edite o arquivo “resolv.conf” em “/etc/” e adicione o IP dos servidores de DNS, salve e saia do editor de texto:
          $ vi /etc/resolv.conf
            nameserver xxx.xxx.xxx.xxx
            nameserver yyy.yyy.yyy.yyy

## Slide 24
BUILD SYSTEM
BUILDROOT – Habilitando WIFI na Rpi 0W
  Teste a conexão de rede utilizando o comando “ping”:
    $ ping <ip-gateway>
    $ ping www.google.com

## Slide 25
Recursos online
Linux Foundation (notícias, blog e vídeos): http://linuxfoundation.org
Free electrons (documentos e vídeos): http://free-electrons.com
Raspberry Pi Foundation: https://www.raspberrypi.org/
Toradex: https://www.toradex.com/pt_br/
Developer Toradex: https://www.toradex.com/pt_br/
Portal Embarcados: http://embarcados.com.br
Blog do Sergio Prado: http://sergioprado.org

## Slide 26
Obrigado!!!